## Slide 1: Soy Sauce Optics (Optika sójové omáčky)
Hynek Němec
Dept. of Dielectrics
Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences

## Slide 2: Fyzika luštěnin
Čočka – využití v lineární optice
Adaptation of photo by Justin Cormack

## Slide 3: Fyzika luštěnin
Čočka – využití v lineární optice
Adaptation of photo by Justin Cormack

## Slide 4: Fyzika luštěnin
Hrách – využití v balistice
Photo by Jina Lee

## Slide 5: Fyzika luštěnin
Hrách – využití v balistice
Photo by Jina Lee

## Slide 6: Fyzika luštěnin
Sója – využití = ?
Photo by Wikimedia Commons

## Slide 7: Fyzika luštěnin
Sója
  Nelinární optika
Am. J. Phys. 85, 522 (2017)

## Slide 8: Čočka
x, y
d(x, y)
n = constant
Klasická čočka

## Slide 9: Čočka
x, y
Plochá čočka
n(x, y)
d = constant

## Slide 10: Čočka
x, y
d(x, y)
n = constant
Klasická čočka
Plochá čočka
n(x, y)
d = constant
Souhrnně: optická dráha n × d závisí na souřadnicích (x, y)


## Slide 11: Tepelná čočka – teorie
Teplotní závislost indexu lomu Velikost změny indexu lomu bývá řádu .
Profil intenzity laserového svazku (tzv. Gaussovský svazek)
Můžeme předpokládat
Změna indexu lomu způsobí změnu optické tloušťky → čočka

## Slide 12: Tepelná čočka – teorie
Doporučená literatura
S. J. Sheldon et al., Appl. Opt. 21, 1663 (1982)
R. D. Snook et al., Analyst 120, 2051 (1995)
Spíš parazitní jev v nelineární optice

## Slide 13: Tepelná čočka – experiment
Je výhodné pracovat s konvergentním laserovým svazkem
  Zařazení tepelné čočky před a za ohnisko vede k různé změně velikosti stopy na stínítku
Schéma převzato z Am. J. Phys. 85, 522 (2017)

## Slide 14: Tepelná čočka – experiment
Klíčová měřená veličina: šířka svazku
Pozorujeme jev o síle 10–5 → nutné eliminovat parazitní jevy

## Slide 15: Tepelná čočka – experiment
Problém: volba reference
  Volný prostor; prázdná kyveta
  Kyveta s průhlednou kapalinou
  Zeslabený svazek
  Srovnání vzorku před/za ohniskem
  Chladný vzorek
Kyveta = skla oddělená distanční podložkou
  Klínovitost jednotlivých prvků (nepříjemná, spíš neškodná)
  Čočkovitost
  Nehomogenita
  Citlivost na dotyk
  Vzlínání a odpařování kapaliny
  Proudění v kyvetě
Obrázek převzat z Am. J. Phys. 85, 522 (2017)

## Slide 16: Tepelná čočka – experiment
Problém: volba reference
  Volný prostor; prázdná kyveta
  Kyveta s průhlednou kapalinou
  Zeslabený svazek
  Srovnání vzorku před/za ohniskem
  Chladný vzorek
Kyveta = skla oddělená distanční podložkou
  Klínovitost jednotlivých prvků (nepříjemná, spíš neškodná)
  Čočkovitost
  Nehomogenita
  Citlivost na dotyk
  Vzlínání a odpařování kapaliny
  Proudění v kyvetě
Obrázek převzat z Am. J. Phys. 85, 522 (2017)

## Slide 17: Tepelná čočka – experiment
Příklad výsledku
t = (0.5 ± 0.5) s t = (5.0 ± 0.5) s
2 cm

## Slide 18: Tepelná čočka – experiment
0 s

## Slide 19: Tepelná čočka – experiment
5 s

## Slide 20: Tepelná čočka – experiment
Měření velikosti svazku
Detektor s plošným rozlišením
  Export dat a navazující zpracování dat
Fotoaparát + stínítko
  Manuální nastavení expozice, saturace, gamma obrazu, navazující zpracování dat
Metoda ostré hrany
  Řízení posuvné dráhy a záznam dat
Výkon propuštěný clonkou
  Kvantitativní interpretace
Videokamera
  Pokročilá – s ručním nastavením expozice; gamma obrazu, navazující zpracování dat

## Slide 21: Tepelná čočka – experiment
Záchytné body
  Jev lze pozorovat s He-Ne laserem (632 nm) o výkonu 5 mW a zaznamenat fotoaparátem s ručním nastavením expozice
  S Ti-safírovým laserem (800 nm) o výkonu 500 mW lze jev pozorovat na stínítku pouhým okem
  Laserové ukazovátko jsem nezkoušel
Doporučení
  Pracovat alespoň s optickou lavicí
  Věnovat čas sestavení robustní kyvety
  Mít na paměti, že pozorovaný jev je slabý, a může být snadno přehlušen

## Slide 22: Tepelná čočka
Příklady směrů zkoumání
Stanovení ohniskové vzdálenosti tepelné čočky
Stanovení změny teploty v čočce
Vliv tloušťky čočky, absorbovaného výkonu, průměru svazku
Identifikace parametrů zodpovědných za nelineární chování
Stacionární versus transientní (přechodový režim)

## Slide 23: Bezpečnostní rizika

## Slide 24: Bezpečnostní rizika – třídy laserů
Třída 1 (≤0.5 mW ve viditelné oblasti) Bezpečné pro pohled okem po dobu 100 s i s použitím optických přístrojů
Třída 2 (≤1 mW ve viditelné oblasti) Bezpečné pro neúmyslnou expozici, měli byste se vyhnout delšímu pohledu do paprsku. Nesmí dojít k překročení hodnoty dopadové energie 0.25 mJ/mm2 za 0.25 s a to i při použití optických přístrojů
https://www.carove-lasery.cz/soubor-maximalni-povoleny-vykon-pro-jednotlive-tridy-v-zavislosti-na-vlnove-delce-10-.pdf

## Slide 25: Bezpečnostní rizika – třídy laserů
Třída 3R (≤5 mW ve viditelné oblasti) Bezpečné pro velmi krátkou neúmyslnou expozici, vyhněte se pohledu do paprsku. Nebezpečné když jsou používány optické přístroje. Může dojít až k 5násobnému překročení bezpečné hodnoty dopadové energie 0.25 mJ/mm2 za 0.25 s (tzn. pro kontinuální laser 1 mW/mm2).
Třída 3B (≤500 mW ve viditelné oblasti) Nebezpečné, když je záření vystaveno oko. Noste ochranu očí – brýle pro konkrétní vlnovou délku. Dochází více než k 5násobnému překročení bezpečné hodnoty dopadové energie 0.25 mJ/mm2 za 0.25 s. Obvykle nejsou nebezpečné pro kůži. Difúzní odrazy jsou obvykle bezpečné.
Třída 4 (výkonové lasery, výkon bez omezení) – nebezpečné i pro kůži, nebezpečné i odrazy, nebezpečí požáru

## Slide 26: Bezpečnostní rizika – třídy laserů
Příklad: běžný He-Ne laser Vlnová délka 632 nm Výkon 5 mW Průměr svazku 1 mm → 6.4 mW/mm2 → Třída 3B

## Slide 27: Bezpečnostní rizika – třídy laserů
Třída 3R (≤5 mW ve viditelné oblasti) Bezpečné pro velmi krátkou neúmyslnou expozici, vyhněte se pohledu do paprsku. Nebezpečné když jsou používány optické přístroje. Může dojít až k 5násobnému překročení bezpečné hodnoty dopadové energie 0.25 mJ/mm2 za 0.25 s (tzn. pro kontinuální laser 1 mW/mm2).
Třída 3B (≤500 mW ve viditelné oblasti) Nebezpečné, když je záření vystaveno oko. Noste ochranu očí – brýle pro konkrétní vlnovou délku. Dochází více než k 5násobnému překročení bezpečné hodnoty dopadové energie 0.25 mJ/mm2 za 0.25 s. Obvykle nejsou nebezpečné pro kůži. Difúzní odrazy jsou obvykle bezpečné.
Třída 4 (výkonové lasery, výkon bez omezení) – nebezpečné i pro kůži, nebezpečné i odrazy, nebezpečí požáru

## Slide 28: Bezpečnostní rizika – pokyny pro práci
Nikdy se nedívat přímo do svazku
Stavba optické dráhy
  Před započetím práce sundat lesklé předměty (hodinky, prstýnky, náhrdelník), nepoužívat rovné lesklé předměty jako zrcátka; pozor na brýle
  V každém okamžiku zajistit zakončení optické dráhy absorbérem
  Nevést dráhu proti oknům, dveřím a zrcadlům; pokud nezbytné, oddělit svazkový prostor fixní konstrukcí
  Vést dráhu vodorovně nebo dolů, nikdy ne nahoru (zasažení oka stojícího)
  Připevňovat všechny prvky vedoucí laserový svazek (laser, zrcadla, čočky, filtr, detektor, …)
  Blokovat intenzivní parazitní odrazy (sklo: 4% z XXX mW)
Zvýšenou pozornost věnovat prvkům jako
  Difrakční elementy (vzniká sada nových svazků) – nejzrádnější
  Děliče svazků, reflexní filtry (vzniká nový svazek)
  Hranoly, klínky (netriviální pokračování svazku, nový svazek)
  Fokusační elementy (čočky, kulová zrcadla) – poloha ohniska

## Slide 29: Závěr
Záchytné body
  Jev lze pozorovat s He-Ne laserem (632 nm) o výkonu 5 mW a zaznamenat fotoaparátem s ručním nastavením expozice
  Očekávaná relativní síla jevu je pouze 10–5
0 s
5 s